## Slide 1
Semmelweis Egyetem
Hálózatfejlesztés
Miért kell modernizálnunk,
és hogyan csináljuk?
Vezetői összefoglaló • 2026
Bizalmas belső dokumentum — hálózatfejlesztési projekt

## Slide 2
Amit ma áttekintünk
01
A jelenlegi helyzet
Miért van szükség változásra?
02
Az L2 hálózat problémái
Lassúság, kockázat, átláthatatlanság
03
Az L3 alapú megoldás előnyei
SDA és Routed Access összehasonlítás
04
Intelligens azonosítás (SGT)
Miért jobb a VLAN-nál?
05
Ajánlásunk és következő lépések
Döntési szempontok és ütemterv

## Slide 3
Hol tartunk most?
30+
éves technológia
a gerinchálózat alapja
4
párhuzamos routing protokoll
EIGRP, OSPF×2, BGP — egyszerre
0
működő internet backup
a tartalék linkek ki vannak kapcsolva
🔴 Cisco Catalyst 6500/4500 eszközök — gyártói support vége közeledik
🔴 Egyetlen internet uplink ténylegesen: a backup linkek adminisztrálisan le vannak tiltva
🟡 Egészségügyi rendszerek (PACS, Andromeda) és általános irodai forgalom VLAN-szinten sincs rendesen elkülönítve
🟡 Hálózati incidens esetén fizikailag kell bemenni a szerverterembe — nincs valódi távelérés
🟡 Átláthatatlan VLAN-struktúra: organikusan, eseti igényekre reagálva nőtt ki, dokumentáció nélkül

## Slide 4
Mi az az L2 hálózat?
Egy rövid bevezető — technikai szakkifejezések nélkül
🏢 L2 hálózat — olyan mint egy
nagy, nyílt irodai tér
Mindenki ugyanabban a termen belül van.
Ha valaki kiabál, mindenki hallja.
Ha egy kolléga megkapja a tárgyaló kulcsát, bemehet az igazgató szobájába is — ha nem zárták be elég jól.
Minél több ember van a teremben, annál hangosabb és lassabb lesz minden.
🏗️ L3 hálózat — olyan mint egy
több emeletes irodaház
Minden osztálynak megvan a saját emelete.
Az emeleteket lift (router) köti össze.
Aki nem kapott belépési engedélyt egy emelethez, egyszerűen nem tud oda felmenni — még ha akarna sem.
Az emeleteken belüli zaj nem hallatszik át a többiekre. Mindenki gyorsabban dolgozik.

## Slide 5
1. probléma: Hálózati 'kiabálás' — Broadcast lavina
Mi történik L2 hálózatban, ha sok eszköz van egy szegmensben?
Minden eszköz rendszeresen 'kiabál' a hálózaton: "Hol van XY?" — ezt broadcast csomagnak hívjuk.
Az összes többi eszköz kénytelen meghallgatni ezt — még ha nem érdekli is.
Ha 500, 1000, vagy 2000 eszköz van egy L2 domain-ben:
Hálózati sávszélesség tipikus megoszlása nagy L2 doménben:
Chart: 
| Hasznos adat-forgalom | Broadcast overhead L2-ben
Sávszélesség | 70 | 30
🐌 Lassulás: Minden eszköznek fel kell dolgoznia a broadcast csomagokat — ez CPU időt és sávszélességet emészt
💥 Broadcast storm: Ha valamelyik eszköz elromlik, olyan 'kiabálás' lavinát indíthat, ami percek alatt megbénítja az egész hálózatot
📡 Spanning Tree instabilitás: Az L2 hurkok megakadályozása a Spanning Tree mechanizmussal lassú convergence-t okoz (30-50 másodperc!) hálózati eseményeknél

## Slide 6
2. probléma: Biztonsági kockázatok L2 hálózatban
A JELENLEGI HELYZET:
PACS, Andromeda
egészségügyi rendszerek
Szerver farm
Teljes campus hálózat
— mindenki ugyanitt van
⚠ Egy fertőzött laptop hozzáférhet
a klinikai rendszerekhez is!
AZONOSÍTOTT KOCKÁZATOK:
⛔ VLAN átjárás (VLAN hopping)
Speciális csomagokkal a VLAN-határokat meg lehet kerülni — az adatforgalom 'átszivárog' más szegmensekbe. A BKATA Gi2/23 interfész VLAN 1-4094-et enged át — ez nem elfogadható.
⛔ Klinikai adatok közel az általános hálózathoz
PACS (radiológia), Andromeda, MEDSOL rendszerek és az általános irodai hálózat csak VLAN szinten van elválasztva — robusztus L3 tűzfalszabályok nélkül.
⛔ Ransomware terjedési kockázat
Egy sikeres zsarolóvírus fertőzés L2-es hálózatban az azonos broadcast doménben lévő összes eszközre könnyen átterjedhet — a klinikai rendszereket is beleértve.

## Slide 7
L2 vs. L3 hálózat — a lényeg egymás mellett
🔴 L2 alapú (jelenlegi)
🟢 L3 alapú (tervezett)
Broadcast forgalom
Terjed az egész szegmensben — mindenki hallja
Rétegen megáll — csak az adott szegmensben marad
Hálózati incidens utáni helyreállás
30-50 másodperc (Spanning Tree)
Másodpercen belüli (OSPF/EIGRP convergence)
Biztonsági szegmentáció
VLAN = logikai szétválasztás, de L3-on átjárható
Minden forgalom tűzfalon vagy ACL-en megy át
Klinikai rendszerek védelme
PACS, Andromeda VLAN-szinten elszigetelve
L3 tűzfal + SGT policy zárja körül fizikailag is
Skálázhatóság
Nagy L2 domain = lassulás, instabilitás
Minden épület önálló routing domain — könnyen bővíthető
Hibakeresés
Átláthatatlan: ki, mikor, hova ment?
Nyomkövetható: routing tábla, policy log

## Slide 8
Két modern megközelítés: SDA és Routed Access
Mindkettő L3-alapú — a különbség az automatizáció szintjében és a költségben van
🤖 Cisco SDA
Software-Defined Access
✅ Teljesen automatizált konfiguráció
Catalyst Center vezérel mindent — nincs manuális switch-konfig
✅ Makro-szegmentáció (VN)
Klinikai, oktatási, adminisztrációs hálózat fizikailag is szétválik
✅ SGT mikro-szegmentáció natívan
Azonosítás alapján azonnal érvényesül a policy
⚡ Magasabb beruházási költség
Drágább eszközök + Catalyst Center licenc szükséges
⚡ Magasabb szakmai igény
SDA-specifikus tudás az üzemeltetőktől
🔧 Routed Access
Hagyományos, de modern L3 megközelítés
✅ Alacsonyabb CapEx
Nincs Catalyst Center licenc, standard eszközök elegendők
✅ Egyszerűbb üzemeltetés
Standard routing protokollok — a csapat ismeri
✅ ISE azonosítás ugyanúgy működik
VLAN + SGT szegmentáció Routed Access-ben is teljes
⚡ Nincs natív makro-szegmentáció
VN szintű szeparáció nem elérhető SDA nélkül
⚡ Manuálisabb konfiguráció
Minden switch-et egyenként kell konfigurálni

## Slide 9
SGT — Intelligens, személyre szabott hozzáférés
🏨 Gondoljunk egy szállodára:
A VLAN olyan, mint ha a 3. emeleten mindenki bejuthat minden szobába. Az SGT olyan, mint egy okos szállodakártya: a te szobádba beenged, a tárgyalóba is — de a takarítóraktárba és a pénztárba nem, még ha ugyanazon az emeleten vannak is.
Hogyan működik az SGT a hálózatban?
1
🔑 Bejelentkezés
Doktor csatlakozik a hálózathoz — beírja a jelszavát, vagy az eszköze automatikusan azonosítja magát
→
2
🏷 Azonosítás (ISE)
A Cisco ISE felismeri: ő MEDI csoportba tartozik → SGT 22 számot kap
→
3
📋 Policy érvényesül
Az SGT 22 engedélyt ad: Intranet ✅ Medikai rendszerek ✅ Gazdasági rendszerek ✗ IT Management ✗
→
4
🛡 Folyamatos védelem
Az SGT-t nem az IP-cím alapján ítéli meg, hanem a személyt — még ha más helyen, más IP-ről is csatlakozik

## Slide 10
Miért jobb az SGT, mint a hagyományos VLAN szegmentáció?
Szempont | VLAN (jelenlegi) | SGT (tervezett)
Azonosítás alapja | Melyik portba van dugva a kábel | Ki a felhasználó / mi az eszköz
Munkahelyváltás | Másik szobában más VLAN → más jogosultság | Bárhol csatlakozik, ugyanaz a jogosultság
Laptop csere | MAC-cím változás → adminisztráció szükséges | Az AD-fiókhoz kötött → automatikusan érvényes
Vendéghálózat | Külön VLAN, manuálisan konfigurálva | VEND SGT → csak internet, azonnal, automatikusan
Klinikai eszköz (PACS) | VLAN 113 – ha rossz portra dugják, rossz hálózatban van | MAC alapú azonosítás → mindig a PACS policy él
Kockázat – IP változás | IP-változáskor a tűzfalszabályok meghibásodhatnak | IP-független – a szabály az emberhez/eszközhöz tapad
Dokumentálhatóság | VLAN-térkép, Excel, manuálisan karbantartva | Minden hozzáférési szabály ISE-ben, nyomkövethetően

## Slide 11
Ki mit érhet el? — A jogosultsági mátrix szemléltetése
Az SGT policy meghatározza: az orvos beléphet a klinikai rendszerbe, de a gazdasági adatokba nem. A kamera soha nem lát ki az internetre.
 | Intranet | Orvosi rendszer | Gazdasági | Management IT | Internet
👔 Általános dolgozó (DOLG) | ✅ | ✗ | ✗ | ✗ | ✅
🩺 Orvos / Klinikus (MEDI) | ✅ | ✅ | ✗ | ✗ | ✅
🎓 Hallgató (TANU) | ✅ | ✗ | ✗ | ✗ | ✅
💰 Gazdasági (GAZD) | ✅ | ✗ | ✅ | ✗ | ✅
🔐 IT Admin (INFADMIN) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅
📷 IP Kamera (Camera) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗
🖥 Klinikai eszköz (MEDMOB) | ✅ | ✅ | ✗ | ✗ | ✅
🌐 Vendég (VEND) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✅

## Slide 12
Redundancia és vészhelyzeti hozzáférés — amit ma nem tudunk megtenni
❌ JELENLEGI HELYZET
🔴 Az internet tartalék BGP uplink adminisztrálisan le van tiltva → egyetlen uplink kiesése = internet kiesés
🔴 Az InterConnect eszközök a BKT/KKT szervertermekben vannak → ha a terem áramtalanodik, minden kiesik
🔴 Nincs Out-of-Band (OOB) menedzsment → hálózati incidensnél fizikailag be kell menni a szerverterembe
🟡 A BKT–NET campus fizikai link notconnect állapotban → nincs valódi cross-campus redundancia
✅ TERVEZETT MEGOLDÁS
✅ Valódi BGP redundancia: BKT elsődleges, KKT másodlagos — automatikus failover internet kiesés esetén
✅ InterConnect eszközök B52 és KBE épületekben, a szervetermeknél független helyszínen → teremkiesés nem jelent hálózat-kiesést
✅ Out-of-Band (OOB) Console Router: minden eszköz elér VPN + mobilnet tartalékon keresztül — otthonról is!
✅ Új optikai kábelezés BKT↔B52 és KKT↔KBE között, diverzifikált útvonalakkal

## Slide 13
SDA vagy Routed Access? — Döntési szempontok
💰 Beruházási költség
SDA:
• SDA #1: legmagasabb CapEx
• Drága disztribúciós eszközök (9300X)
• + Catalyst Center licenc
Routed Access:
• Legalacsonyabb CapEx
• Standard Cisco Catalyst eszközök
• Nincs Catalyst Center licenc
⭐ Routed Access előnye
🏗️ Szegmentáció mélysége
SDA:
• SDA #1: teljes VN/VRF makro-szegmentáció
• Klinikai hálózat fizikailag is elkülönül
• SGT mikro-szegmentáció natívan
Routed Access:
• Nincs VN szeparáció
• SGT manuálisan konfigurálva
• Ugyanolyan policy — kicsit több munka
⭐ SDA előnye
⚙️ Üzemeltetés
SDA:
• Magasabb SDA szakértelem szükséges
• Catalyst Center megkönnyíti napi munkát
• Jövőbeli bővítés automatizált
Routed Access:
• Standard Cisco ismeret elég
• Manuálisabb, de jól ismert módszerek
• Kevésbé automatizált, de átlátható
⭐ Routed Access előnye
💡 Mindkét megoldás biztonsági és teljesítményi előnye azonos az L2-vel szemben. A döntés a szervezet prioritásain múlik.

## Slide 14
Összefoglalás: Mit nyerünk a fejlesztéssel?
🛡 Biztonság
❌ PACS és irodai hálózat egy szegmensben; ransomware könnyen terjed
✅ L3 tűzfal + SGT azonosítás; minden rendszer csak a saját zónájában elérhető
⚡ Megbízhatóság
❌ Egyetlen internet uplink ténylegesen; szerverterembe kell menni incidenskor
✅ Valódi BGP redundancia + OOB távelérés mobilneten is — otthonról is megoldható
🔍 Átláthatóság
❌ Dokumentálatlan VLAN-struktúra; ki mit ér el? — nem látható
✅ ISE naplóz minden bejelentkezést; Catalyst Center valós idejű láthatóság
📈 Skálázhatóság
❌ Új épület csatlakoztatása: manuális VLAN-konfiguráció mindenhol
✅ Plug-and-play bővítés; új épület felvétele SDA-ban percek alatt
⚖ Megfelelőség
❌ GDPR/egészségügyi adatvédelem: nehezen bizonyítható szegregáció
✅ Auditálható, kriptoazonosítás-alapú hozzáférési napló minden klinikai rendszerhez

## Slide 15
Következő lépések és döntési igények
Döntés • 2026 Q2
▸ Variáns kiválasztása: SDA #1, SDA #2 vagy Routed Access
▸ Beruházási keret jóváhagyása
▸ InterConnect helyszínek (B52, KBE) fizikai előkészítése
Tervezés • 2026 Q3
▸ Low-Level Design (LLD) dokumentáció elkészítése
▸ IP-cím terv, VLAN-struktúra, SGT-lista véglegesítése
▸ Szenzitív rendszerek (PACS, Andromeda) migrációs terve
Pilot • 2026 Q4
▸ Első épület migrálása teszt-kampuszként
▸ ISE policy élesítése vezetékes kliensekre
▸ OOB Zóna (C1100TG + OOB tűzfal) üzembe helyezése
Rollout • 2027
▸ Fokozatos épület-migráció, campus után campus
▸ Legacy Catalyst (BKATA, KKATA) leváltása
▸ Teljes hálózat ISE policy alatt
⭐ Javasolt azonnali döntés: variáns kiválasztása és beruházási keret jóváhagyása 2026 Q2-ig

## Slide 16
Semmelweis Egyetem
Egy modernebb,
biztonságosabb hálózat
felé.
Kérdések, észrevételek, döntési pontok:
❓ Melyik variánst preferálja a vezetőség — SDA vagy Routed Access?
❓ Mi a preferált ütemezés a pilot megindítására?
❓ Melyek a szenzitív, elsőként migrálásból kizárandó rendszerek?
Semmelweis Hálózatfejlesztés • Bizalmas belső anyag • 2026